## Slide 1
A17 桥梁表观病害
精细化智能检测
项目汇报：技术方案、实现流程与3人分工
中国大学生服务外包创新创业大赛 A类赛题
项目组 | 2026
Notes: 封面。标题、赛题属性和项目组信息。

## Slide 2
项目概述
从人工巡检到自动化检测、分割与量化
问题
桥梁病害类型多、目标小
人工判读效率低且容易漏检
只框出病害无法直接评估结构状态
方案
无人机图像和视频输入
检测 + 实例分割 + 尺寸量化
输出可视化结果和结构化JSON
成果
至少覆盖3类病害
4K端到端P95不超过200ms
支持图片、批量和视频演示
项目不是单次图像分类，而是要打通数据、模型、量化、部署和演示五个环节。
A17 桥梁表观病害检测 | 02
Notes: 项目背景和目标。强调完整闭环，而不是只做一个裂缝分类器。

## Slide 3
第一阶段范围与项目进展
先完成三类病害闭环，再扩展类别
第一阶段冻结类别
1
混凝土裂缝
细长裂缝、交叉裂缝
crack
2
剥落或掉块
局部剥落、掉块
spalling
3
钢筋裸露
露筋、外部钢筋区域
exposed_rebar
当前进展
D1 完成：需求、输出协议、指标和许可证规则已落盘
D2 完成：Git、VS Code、Python 包、配置和检查命令已建立
环境检查：已识别 RTX 5060 Laptop GPU
下一步：D3 下载数据并完成质量检查
保持三类别冻结，不在第一版扩展到六类。
A17 桥梁表观病害检测 | 03
Notes: 第一阶段范围与当前 D1/D2 完成状态。

## Slide 4
输出协议与验收指标
每个结果必须同时可检测、可分割、可量化
3 类
第一阶段病害
裂缝 / 剥落 / 钢筋裸露
≤ 200 ms
4K端到端P95
RTX 4090级别GPU
≥ 基线
检测与分割精度
mAP / Mask IoU
mm
物理尺寸输出
长度、P95宽度、比例
结构化输出
class_key · confidence · bbox_xyxy
mask_path · length_mm · width_mm
scale_mm_per_pixel · timing_ms
defects[] · model_version · config_version
评测口径
检测：mAP@0.5、mAP@0.5:0.95、Precision、Recall
分割：Mask IoU、Dice、Boundary F1
量化：长度MAPE ≤10%、宽度MAPE ≤15%
性能：预处理、推理、后处理和量化分项计时
A17 桥梁表观病害检测 | 04
Notes: 来源：A17 赛题手册；内部量化目标来自项目实施方案。

## Slide 5
系统技术架构
从原始图像到可视化与结构化结果的完整链路
01
输入
图片 / 视频
批量清单
02
预处理
去噪 / 光照
4K切块
03
检测分割
YOLO-seg
多尺度特征
04
后处理
NMS / 拼图
Mask清理
05
尺寸量化
骨架化
长度 / 宽度
06
输出
JSON / Mask
Demo
关键原则：先让检测、分割和量化跑通，再做4K性能优化；模型与后处理都保留版本和配置记录。
A17 桥梁表观病害检测 | 05
Notes: 六模块架构。强调“先闭环、再优化”的工程顺序。

## Slide 6
数据策略
用公开数据建立基线，用自采数据补齐A17场景
数据源 | 角色 | 标注/规模 | 许可与使用
GYU-DET | 检测主数据 | 11123张，6类桥梁病害 | CC BY 4.0；检测框，不含Mask
dacl10k | 分割主数据 | 约1万张，19类；含13类病害 | 官方为非商业许可，提交前复核
CrackSeg9k | 分割预训练 | 9255张，二值裂缝Mask | CC0；跨场景预训练
Mendeley裂缝分割 | 高分辨率补充 | 458张，高分辨率二值Mask | CC BY 4.0；适合细裂缝
自采桥梁数据 | 领域适配 | 建议800至1500张 | 由项目组自行标注和校准
类别统一：crack、spalling、exposed_rebar；按桥梁或拍摄批次切分，禁止相邻帧泄漏。
A17 桥梁表观病害检测 | 06
Notes: 数据来源和许可证注意事项。dacl10k官方许可与镜像页面存在冲突。

## Slide 7
模型与训练方案
以可部署的一阶段分割模型为主线，Transformer作为对照
基线
YOLO11-seg或YOLOv8-seg作为主基线
Mask R-CNN作为高精度对照
Swin Transformer用于分割结构对比
先在1024或1280切块上跑通
针对A17的四项改进
P2小目标层
补足细裂缝和远距离小目标特征
多尺度融合
BiFPN或AFPN改善跨尺度表达
边界损失
Dice + BCE + Boundary Loss
困难样本训练
Focal、Tversky和类别重采样
A17 桥梁表观病害检测 | 07
Notes: 模型选择和四项关键改进。

## Slide 8
实现流程
八个阶段形成可复现的工程闭环
01
需求冻结
类别、字段、指标
02
数据准备
映射、清洗、划分
03
基线模型
检测 + 分割
04
模型改进
小目标 + 边界
05
物理量化
长度 + 宽度
06
性能优化
TensorRT + FP16
07
系统集成
图片 + 视频 + JSON
08
实验提交
报告 + PPT + 视频
每个阶段都必须有数据、代码、指标和可复现实验记录。
A17 桥梁表观病害检测 | 08
Notes: 八阶段实现流程。按顺序推进，不跳过评测和复现环节。

## Slide 9
病害尺寸量化
从像素Mask推导可追溯的物理长度与宽度
像素比例
mm_per_pixel =
飞行高度 × 传感器像素尺寸
÷ 焦距
长度
Mask骨架化
去短分支
求最长路径
最大宽度
沿骨架取正交截面
距离变换
输出P95宽度
验收：长度MAPE ≤10% · 宽度MAPE ≤15% · 重复性波动 ≤5% · 每个结果可回到原图和标定参数
A17 桥梁表观病害检测 | 09
Notes: 像素标定、裂缝长度、最大宽度和量化验收。

## Slide 10
系统Demo与交付
让结果既能看懂，也能被下游系统使用
Demo能力
单张图片、批量目录和视频输入
显示类别、置信度、检测框和Mask
显示长度、宽度和标定系数
导出PNG、JSON和CSV
支持模型版本和参数切换
最终交付物
代码仓库
训练、推理、量化、Demo
模型与权重
版本、配置、复现实验
测试报告
类别、速度、鲁棒性、失败案例
项目材料
概要、PPT、详细方案、演示视频
A17 桥梁表观病害检测 | 10
Notes: Demo功能和最终交付物。

## Slide 11
12周实施计划
以交付物和验收条件倒排项目节奏
阶段 | 周次 | 核心任务 | 里程碑
基础 | 1-2 | 需求、数据、环境、划分 | 数据V1 + 基线工程
检测 | 3-4 | YOLO基线、4K切块、指标脚本 | 检测模型V0
分割 | 5-6 | 分割基线、P2、多尺度、边界损失 | 分割模型V1
量化 | 7-8 | 骨架化、宽度计算、标定 | 量化模块V1
优化 | 9-10 | TensorRT、Demo、端到端测试 | 4K P95 ≤200ms
提交 | 11-12 | 实验报告、PPT、视频、复现 | 最终材料与代码冻结
每一周必须同时交付代码、数据或指标产物；上一周未通过验收则不进入下一阶段。
A17 桥梁表观病害检测 | 11
Notes: 12周计划按数据、检测、分割、量化、优化和提交六阶段组织。

## Slide 12
3人分工
一人一条主线，接口在第三周前冻结
成员 | 核心职责 | 主要交付 | 协作接口
成员 A | 数据、检测与评测 | 数据V1、检测模型、mAP报告 | 向B交付清洗数据和类别映射
成员 B | 分割、量化与标定 | Mask模型、尺寸模块、量化报告 | 向C交付推理接口和字段定义
成员 C | 工程、部署、文档 | 切块、TensorRT、Demo、PPT和视频 | 向A/B反馈性能瓶颈和复现问题
A → B
数据清单、类别映射、检测框
B → C
Mask、尺寸结果、JSON协议
C → A/B
性能报告、问题复现、发布版本
A17 桥梁表观病害检测 | 12
Notes: 3人分工和相互接口。所有交付都从Git仓库流转。

## Slide 13
风险控制与下一阶段
先把高风险问题前置验证，再扩大工程范围
实例Mask不足
dacl10k多边形转实例，自采数据补齐
物理标定缺失
记录高度、焦距、传感器和云台参数
4K速度不达标
切块并行、FP16、TensorRT和分项计时
类别定义冲突
冻结类别映射，版本化转换脚本
下一阶段门槛：完成数据下载与质量统计，输出统一类别清单、训练/验证/测试划分和第一版基线指标。
A17 桥梁表观病害检测 | 13
Notes: 主要风险、应对措施和下一阶段门槛。